ВОРОТА ОТКАТНЫЕ МЕХАНИЗИРОВАННЫЕ «МЕТЕК»

# НАЗНАЧЕНИЕ

Ворота откатные механизированные предназначены для ограждения периметра и пропуска транспортных средств на территории, требующей предупреждения несанкционированного проникновения посторонних лиц и транспортных средств.

Предназначены для работы в нормальных климатических условиях с температурой окружающего воздуха от –40 до +40ºС при относительной влажности до 80%.

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина проезжей части, м 3,0…10,5

Высота проезжей части, м не ограничена

Габариты:

длина, м 6,0…21,5

высота, м 1,5…2,7

ширина, м 0,4…1,0

Масса, кг не более 1400

Скорость передвижения, м/мин 24

Тип привода электромеханический

Мощность, кВт 0,18

Напряжение питания, В 380

Число включений в час 120

Продолжительность включения, % 25

Частота вращения электродвигателя, об/мин 1400

# УСТРОЙСТВО

Ворота состоят из полотна, несущей фермы, опор и электромеханического привода.

Полотно выполнено из стального профилированного листа, обрамлённого трубой прямоугольного сечения, приваренной к несущей ферме.

Несущая ферма выполнена из труб прямоугольного сечения, соединённых перемычками и раскосами из угловой стали. Несущая ферма с полотном ворот устанавливается на опоры, одна из которых выполнена совместно с электромеханическим приводом. Опоры имеют катки, обеспечивающие перемещение фермы с полотном при открывании (закрывании) ворот.

Катки задней (удалённой от проезжей части) опоры имеют реборды поперечной фиксации, на приводной опоре имеются направляющие ролики, также предохраняющие полотно от перемещения в поперечном направлении.

На стойке расположенной около приводной опоры размещаются ограничительные ролики, обеспечивающие устойчивость ворот в вертикальной плоскости.

Все опоры закреплены на фундаменте при помощи анкерных болтов.

Отключение привода в крайних положениях ворот осуществляется установленными на приводной опоре конечными выключателями, взаимодействующими с конечными линейками, укреплёнными на несущей ферме.

394026, г. Воронеж, ул. 45 стр. дивизии, 261-б.

тел/ф (0732) 42-53-32, тел. (0732) 30-42-42

E-mail: metekptp @yandex. ru, www.metek.narod.ru